## Slide 1
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统

## Slide 2: 第4章 存储系统
4.1 存储系统概述
  存储器的层次结构、分类、性能指标。
4.2 主存储器
  RAM(SRAM、DRAM)、ROM(EPROM、E2PROM)
  相联存储器
  主存储器设计方法、多体交叉存储器
4.3 高速缓冲存储器
  工作原理、地址映射与变换、替换算法、更新策略
  Cache性能测量、性能提高
4.4 虚拟存储器
  页式、段式、段页式
  RISC-V中页式虚拟存储器的实现
4.5 外部储器（辅助存储器）
  磁表面存原理及记录方式
  机械硬盘、固态硬盘、光盘、移动存储设备

## Slide 3
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统
4.1 存储系统概述

## Slide 4: 4.1 存储系统概述
对存储器性能的基本要求：
  大容量：放得下所有系统软件、多个用户软件。
  高速度：尽量和CPU匹配。
  低价格：只占整个计算机系统硬件价格中一个较小而合理的比例。
4.1.1 存储系统的层次结构

## Slide 5: 计算机中的存储器
CPU
总
线
形
成
电
路
系 统 总 线
主存（MM）
BIOS
ROM
DRAM
接口
接口
输入
设备
接口
输出
设备
辅存
Cache
寄存器
SRAM
触发器
接口
光盘、磁带
脱机存储
硬盘: HDD/SSD

## Slide 6: 计算机中的存储器
控制器
运算器
寄存器组
高速外设
高速接口/
总线桥
显卡/图形处理单元
低速接口/
总线桥
低速外设、
辅存/硬盘
慢速接口/
总线桥
Super I/O
低速接口/
总线桥
低速外设、
USB设备
微处理器
A
B
系统总线
C
中断控制器
DMA控制器
…
……
慢速
总线
高速标准总线
显示器
高速接口/
总线桥
低速标准
总线/接口
MMU
Cache
主存控制器
主存
主机
北桥
南桥
微型计算机（PC机）结构框图
键盘
传统串口/
并口设备
鼠标
BIOS

## Slide 7: 4.1 存储系统概述
存储体系的定义：
两个或两个以上速度、容量和价格各不相同的存储器用硬件、软件、或软件与硬件相结合的方法连接起来成为一个存储系统。这个存储系统对应用程序员是透明的，并且，从应用程序员看，它是一个存储器，这个存储器的速度接近速度最快的那个存储器，存储容量与容量最大的那个存储器相等，单位容量的价格接近最便宜的那个存储器。
4.1.1 存储系统的层次结构

## Slide 8: 4.1 存储系统概述
4.1.1 存储系统的层次结构
一般计算机系统中主要有两种存储体系：
Cache存储体系：由Cache和主存储器构成；主要目的是提高存储器速度。
虚拟存储体系：由主存储器和磁盘存储器构成；主要目的是扩大存储器容量。
Cache存储系统：对系统程序员以上均透明
虚拟存储器系统：对应用程序员透明

## Slide 9: 4.1 存储系统概述
存储系统：将两种或两种以上的存储器用硬件，软件，或硬件和软件相结合的方式联接在一起，并对它们进行管理。
4.1.1 存储系统的层次结构
脱机光盘、磁带存储器
联机磁盘存储器
主存储器
Cache
CPU内部 通用寄存器
Cache 存储系统
虚拟 存储系统
速度
容量
价格
访问方式
速度快
容量小
价格高

## Slide 10: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准

## Slide 11: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
半导体
磁盘、磁带
光盘

## Slide 12: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
内部存储器(内存)
  主存储器
  高速缓冲存储器(Cache)
控制存储器： 存放微程序
外存
  磁盘
  光盘
  U盘
  SD存储卡
  磁带

## Slide 13: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
易失：RAM
非易失：
  ROM
  磁盘
  ……
RAM : Random Access Memory
ROM : Read-Only Memory

## Slide 14: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
随机读写：RAM
顺序(串行)访问：
  顺序存取存储器 SAM (磁带)
  直接存取存储器 DAM (磁盘)
存储器的存取时间与存储单元的物理地址无关，随机读写其任一单元所用的时间一样。

## Slide 15: 4.1 存储系统概述
顺序(串行)访问：
直接存取存储器 DAM (磁盘)

## Slide 16: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
读写存储器
只读存储器（ROM）

## Slide 17: 4.1 存储系统概述
容量
速度
  存取时间(访问时间)：对存储器中某一个单元的数据进行一次存(取)所需要的时间。
  存取周期：连续对存储器进行存(取)时，完成一次存(取)所需要的时间。
  存储器带宽：单位时间里存储器可以读出(或写入)的字节数。
可靠性
功耗
价格
体积、重量、封装方式、工作电压、环境条件
4.1.3 存储器的性能指标
存取周期
每次读出/写入的字节数

## Slide 18: 4.1 存储系统概述
容量
速度
可靠性
功耗
价格
体积、重量、封装方式、工作电压、环境条件
4.1.3 存储器的性能指标
启动存取
存取完
下次存取
t1
t2
t3
存取时间
恢复时间(稳定时间)
存取周期

## Slide 19: 4.1 存储系统概述
容量
速度
可靠性
  可维修部件的可靠性： 平均故障间隔时间（MTBF）
  不可维修部件的可靠性： 平均无故障时间/平均故障前的时间（MTTF）
功耗
价格
体积、重量、封装方式、工作电压、环境条件
4.1.3 存储器的性能指标

## Slide 20: MTTR / MTTF / MTBF
MTTF(Mean Time To Failure，平均无故障时间)，指系统无故障运行的平均时间，取所有从系统开始正常运行到发生故障之间的时间段的平均值。 MTTF＝∑T1/ N
MTTR(Mean Time To Repair，平均修复时间)，指系统从发生故障到维修结束之间的时间段的平均值。 MTTR＝∑(T2+T3)/ N
MTBF(Mean Time Between Failure，平均失效间隔)，指系统两次故障发生时间之间的时间段的平均值。 MTBF＝MTTF+MTTR＝∑(T2+T3+T1)/ N

## Slide 21
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统
4.2 主存储器

## Slide 22: 4.2 主存储器
主存的结构
RAM
  SRAM
  DRAM
ROM
  EPROM
  EEPROM（E2PROM）
相联存储器
主存储器设计方法
  存储器芯片的连接方式
  用存储器芯片构成主存模块
  多体交叉存储器

## Slide 23
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统
4.2 主存储器
4.2.1 主存的结构

## Slide 24: 4.2.1 主存的结构 一、主存的逻辑结构
按地址访问
可随机读、写
00…00H
00…01H
00…02H
00…03H
00…FCH
00…FDH
00…FEH
00…FFH
主存
…
存储单元（字节）
存储元（二进制位）
主存地址
………………

## Slide 25: 4.2.1 主存的结构 二、主存的物理结构
适用于容量很小的芯片。
如容量在几百个存储单元以内的芯片。
1. 内部译码结构： (1) 一维译码

## Slide 26: 4.2.1 主存的结构 二、主存的物理结构
1. 内部译码结构： (2) 二维译码

## Slide 27: 4.2.1 主存的结构 二、主存的物理结构
某芯片容量为64KB，地址线A0～A15。
一维译码，译码输出： 65536条
二维译码，译码输出： 256行＋256列
1. 内部译码结构： (2) 二维译码

## Slide 28
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统
4.2 主存储器
4.2.2 随机读写存储器 （RAM）

## Slide 29: 一、SRAM 1. 存储元电路
n个这样的电路可构成 n位存储单元。
只要不断电，信息一直 保持。
初始加电，状态随机。
电路中总有晶体管导通，功耗大。
6个晶体管，集成度不高。 （T7、T8 每列共享）
SRAM：静态随机读写存储器, Static Random-Access Memory
静态RAM单元电路
1
0
0
1
0
1

## Slide 30: 一、SRAM 2. 典型芯片
引线功能
工作过程
  读
  写
连接使用
CYPRESS
CY6264引脚图
D0～D7
A0～A12
OE
WE
CS1
CS2
1
14
15
28

## Slide 31: 一、SRAM 2. 典型芯片
 |  | CS2 |  | D0～D7
0 | 0 | 1 | × | 写入
1 | 0 | 1 | 0 | 读出
× | 0 | 0 | × | 三态 （高阻）
× | 1 | 0 | × | 
× | 1 | 1 | × | 
注：×表示不考虑。 |  |  |  | 
 |  | CS2 |  | D0～D7
0 | 0 | 1 | × | 写入
1 | 0 | 1 | 0 | 读出
× | 0 | 0 | × | 三态 （高阻）
× | 1 | 0 | × | 
× | 1 | 1 | × | 
注：×表示不考虑。 |  |  |  | 
A0～A12
D0～D7
CS2
（高电平）
写时序
D0～D7
（高电平）
读时序

## Slide 32: 二、DRAM
速度快（仅次于SRAM）
集成度高
功耗小
单位容量的价格低
发展：
  传统异步 DRAM
  同步 DRAM（SDRAM，Synchronous DRAM）
  双倍数据率同步 DRAM （DDR SDRAM，Double Data Rate SDRAM）
  DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM
DRAM：动态随机读写存储器，
Dynamic Random-Access Memory

## Slide 33: 二、DRAM 1. 存储元电路
单管 DRAM 存储元电路
由单管 DRAM 构成的 4×4 存储阵列

## Slide 34: 二、DRAM 1. 存储元电路
位于晶体管上方的堆电容（Stack Capacitors）
晶体管
DRAM 电容的 微观形态

## Slide 35: 二、DRAM 1. 存储元电路
将字线X置为高电平，晶体管T导通；
位线B上的数据经过晶体管T存入电容CS中（位线为低电平，给电容放电，写入“0”；位线为高电平，给电容充电，写入“1”）。
写入（对电容CS充电或放电）完成后，将字线X置为低电平，晶体管T截止，电容CS所存储的电荷状态得以保持。
写入数据：
单管 DRAM 存储元电路
（Sense Amplifiers）
（灵敏比较器）
（正反馈电路）

## Slide 36: 二、DRAM 1. 存储元电路
位线预充电，使位线分布电容CB上的电压达到参考电压UR； 预充电完成后，预充电控制电路断开。
置字线为高电平，晶体管T导通。
  如果电容CS原来有电荷，则 位线电压略有升高；
  如果电容CS原来没有电荷，则 位线电压略有降低。
开启灵敏读出/恢复放大器。
  如果位线电压高于参考电压UR，则放大电路置位线为高电平UDD；
  如果位线电压低于参考电压UR，则放大电路置位线为低电平0V。
单管 DRAM 存储元电路
读数据：（刷新）
（Sense Amplifiers）
（灵敏比较器）
（正反馈电路）

## Slide 37: 二、DRAM 1. 存储元电路
采样位线电压，读出数据。
  如果位线为高电平VDD，则 读出数据为“1”， 同时位线上的高电平为电容CS充电；
  如果位线为低电平0V，则 读出数据为“0”， 同时电容CS通过位线放电。
置字线为低电平， 关闭灵敏读出/恢复放大器。
读数据：（刷新）
单管 DRAM 存储元电路
（Sense Amplifiers）
（灵敏比较器）
（正反馈电路）

## Slide 38: 二、DRAM 1. 存储元电路
刷新：
单管 DRAM 存储元电路
（Sense Amplifiers）
（灵敏比较器）
（正反馈电路）
按行依次执行一次读操作。 （数据输出置为高阻）
通常，DRAM芯片需要每隔最多64ms整片刷新完一遍。

## Slide 39: 二、DRAM 补充：DRAM 刷新
常用的刷新方式：
集中式
分散式(分布式)
异步式
256行×256列
存取周期0.5μs
刷新周期4ms
“死时间率”为：256/8000×100%＝3.2%
“死区”为：0.5 s×256＝128s
周期序号
地址序号
t
c
0
1
2
7743
7744
0
1
t
c
t
c
t
c
t
c
7999
V
W
0
1
255
读/写或维持
刷新
读/写或维持
7744个周期（3872 s）
刷新时间间隔（4ms）
刷新序号
…
t
c
X
t
c
Y
…
……
…
t
c
Z
256个周期(128s)
【例】

## Slide 40: 二、DRAM 补充：DRAM 刷新
常用的刷新方式：
集中式
分散式(分布式)
异步式
W/R
REF
0
W/R
t
R
t
M
t
C
REF
254
REF
255
REF
W/R
W/R
W/R
W/R
刷新间隔
256
个存取周期
…
tC = tM + tR
读写
刷新
无“死区”
存取周期为 0.5s + 0.5s
256行×256列
存取周期0.5μs
刷新周期4ms
【例】

## Slide 41: 二、DRAM 补充：DRAM 刷新
常用的刷新方式：
集中式
分散式(分布式)
异步式
将刷新安排在指令译码阶段，不会出现 “死区”
“死区”为 0.5s
每行每隔 4ms 刷新一次
256行×256列
存取周期0.5μs
刷新周期4ms
【例】

## Slide 42: 二、DRAM 2. 典型芯片 H5AN8G6NAFR
512M×16bit DDR4 SDRAM
内部共2个模组（Bank Group）， 每个模组由4个存储体（Bank）组成。
行地址为16位（A0～A15）、 列地址为10位（A0～A9）。
  每个存储体的容量为：226×16bit
  芯片总容量为： 226×16bit×4个存储体×2个模组 ＝229×16bit ＝1GB
96个引脚（焊球）的FBGA封装。

## Slide 43: 二、DRAM 2. 典型芯片 H5AN8G6NAFR

## Slide 44: 二、DRAM 2. 典型芯片 H5AN8G6NAFR
H5AN8G6NAFR引脚定义

## Slide 45: 二、DRAM 2. 典型芯片 H5AN8G6NAFR
H5AN8G6NAFR引脚定义

## Slide 46: 二、DRAM 2. 典型芯片
H5AN8G6NAFR引脚定义
数据信号电源
数据信号地
ZQ校准
参考电压
激活
供电
核心
电源
CA
参考电压
核心地

## Slide 47: H5AN8G6NAFR
DDR4 SDRAM 常用命令真值表
“H”表示“高电平”；“L”表示“低电平”；“V”表示“高电平”或“低电平”； “X”表示“无关”，即可以是“高电平”、“低电平”或“浮动”。
灰色背景表示 DDR4 SDRAM 忽略该信号。
在发送写命令（WR、WRA）或读命令（RD、RDA）时，A12/BC_n为低电平，则突发长度为 4（BC4，4-bit Burst Chop模式）；A12/BC_n为高电平，则突发长度为 8（默认的BL8模式）。
表中所有行，CKE信号为高电平。

## Slide 48: 二、DRAM 2. 典型芯片 H5AN8G6NAFR
DDR4 SDRAM 读时序（BL=8，AL=0，CL=11）

## Slide 49: 二、DRAM 2. 典型芯片 H5AN8G6NAFR
DDR4 SDRAM 写时序（BL=8，AL=0，CWL=9）

## Slide 50: 二、DRAM 2. 典型芯片 H5AN8G6NAFR
DDR4 SDRAM 的读、写、刷新等操作十分复杂，操作时序参数非常多，这些参数在操作的过程中都必须满足，才能保证SDRAM的稳定工作。
SDRAM控制器（SDRAM Controller）
  是内存控制器的一部分
  以前： 集成在芯片组的北桥芯片中
  现在： 随着内存控制器一同集成在了处理器芯片内部

## Slide 51
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统
4.2 主存储器
4.2.3 只读存储器(ROM)

## Slide 52: 一、ROM分类
特点：存储信息的非易失性。
分类：
  掩膜型ROM
  可一次编程ROM
    PROM、OTP-ROM
  可擦可编程ROM
    EPROM
    E2PROM：并行、串行
    闪速(Flash)存储器
      或非型（NOR）阵列
      与非型（NAND）阵列
读出：ns
写入：μs

## Slide 53: 一、ROM分类
特点：存储信息的非易失性。
分类：
  可擦可编程ROM
    EPROM Ultra-Violet Erasable Programmable Read-Only Memory，UVE-PROM
    E2PROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory，EEPROM

## Slide 54: 二、紫外线擦除可编程只读存储器 EPROM
A0～A12
D0～D7
：编程脉冲输入端。 当对EPROM编程时， 由此加入低电平； 读数据时应为高电平。
EPROM 2764

## Slide 55: 三、电擦除可编程只读存储器 E2PROM
A0～A12
D0～D7
READY /
E2PROM 98C64A
读数据
写数据
  按字节
  按页 每页32字节，按顺序写。

## Slide 56
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统
4.2 主存储器
4.2.4 相联存储器

## Slide 57: 4.2.4 相联存储器
存放在存储器中的一张表格
物理地址 | 学号 | 姓名 | 出生年月 | 分数
m | 129 | 张明 | 1989.2 | 95
m＋1 | 131 | 王芳 | 1990.5 | 83
m＋2 | 85 | 李平 | 1988.6 | 75
m＋3 | 93 | 赵虹 | 1990.11 | 98
m＋4 | 153 | 周进 | 1989.9 | 89

## Slide 58: 4.2.4 相联存储器
相联存储器：
其中任一存储项内容作为地址来存取的存储器。
格式： KEY，DATA
原理：按内容访问 把存储单元所存内容的某一部分作为检索项(即关键字项)，去检索该存储器，并将存储器中与该检索项符合的存储单元内容进行读出或写入。
关键字、键 → 地址
被读写信息

## Slide 59: 4.2.4 相联存储器
相联存储器的构成图
存放要检索的内容
（N位）
将不进行检索的
某些位屏蔽掉
2m个存储单元，
每个存储单元N位
也可以按地址访问

## Slide 60: 4.2.4 相联存储器
相联存储器的构成图
由2m个N位的 数字比较器构成
记录比较器的比较结果（2m位）
存放比较过程中发现的匹配存储单元的内容

## Slide 61: 4.2.4 相联存储器
4个存储单元的
读相联存储器
Data1
Data2
Data3
Data4
Key1
Key2
Key3
Key4
=?
=?
=?
=?
4:1 mux
Data2
按地址写
按内容读
Key2
SRAM有m个存储单元，
就需要m个数字比较器并行比较，
同时需要一个m选1的多路数据选择器。
n位
n位
n位
n位
（m＝4）
k位
k位
k位
n位

## Slide 62: 4.2.4 相联存储器
相联存储器的用途：
快速查找、地址变换
Cache：Cache的地址映射表(目录表)
虚拟存储器： 页表 → 快表(TB)，变换旁视缓冲器(TLB)

## Slide 63
计算机组成与系统结构
第4章 存储系统
4.2 主存储器
4.2.5 主存储器设计方法

## Slide 64: 4.2.5 主存储器设计方法
低成本、低性能 单片机
  所需主存容量很小（几K字节到几百K字节）
  主存可用SRAM实现：随机访问、控制简单
高性能计算机系统
  主存容量很大（几G字节到几百G字节）
  主存用SDRAM实现
    控制方式复杂
    必须使用专用的SDRAM控制器
存储器芯片的基本连接方式、设计思路类似
  存储单元的个数（“字数”）
  每个存储单元的字长（“位数”）

## Slide 65: 一、存储器芯片的连接方式
1. 字数的扩展（字扩展）
高位交叉
低位交叉
等效
存储器
用两片 8K×8bit 的 SRAM 芯片6264，构成一个16K×8bit 的存储器。
不会同时被选中
不会同时被选中
前一半
后一半
偶地址
奇地址
字节地址
字节数据

## Slide 66: 一、存储器芯片的连接方式
2. 位数的扩展（位扩展）
用两片 8K×8bit 的 SRAM 芯片6264，构成一个 8K×16bit 的存储器。
可以同时被选中
低字节
高字节
字地址
16bit字的低字节
16bit字的
高字节
字地址
字数据
等效存储器

## Slide 67: 一、存储器芯片的连接方式
3. 位数和字数同时扩展（位扩展＋字扩展）
8k×8bit
8k×8bit
8k×8bit
8k×8bit
8k×16bit
8k×16bit
16k×16bit

## Slide 68: 一、存储器芯片的连接方式
3. 位数和字数同时扩展（位扩展＋字扩展）
字地址
字数据
读
写
低8位数据允许
高8位数据允许
片选

## Slide 69: 二、用存储器芯片构成主存模块
1. 用SRAM芯片构成主存模块
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | ～ | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | ～ | x | x | x | x | x
地址范围：A0000H～A3FFFH
基于8088和8086处理器，利用6264 SRAM设计16KB主存模块。
【例1】
主存与 CPU 速度协调

## Slide 70: 存储器与CPU速度上的协调
在选芯片时应留有30％的余量。
快速的CPU使用慢速的存储器时， 需要采取措施。
CPU写内存时序
存储器写时序

## Slide 71: 二、用存储器芯片构成主存模块
【例2】
在Intel 8088处理器构成的系统中，使用 EPROM 2764与8位ISA总线连接，构成8088系统的引导程序存储区，使其地址范围为 FE000H～FFFFFH。
2. 用EPROM芯片 构成主存模块
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | ～ | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ～ | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ～ | 1

## Slide 72: 二、用存储器芯片构成主存模块
【例3】用 E2PROM 98C64 构成 RISC-V 系统中从
0000 0000 0040 0000H 开始的 32KB 指令存储器。
3. 用E2PROM芯片构成主存模块
SP → 0000 003F FFFF FFF0H | 堆栈
 | 动态数据(堆)
0000 0000 1000 0000H | 静态数据
PC → 0000 0000 0040 0000H | 代码
0 | 保留
RISC-V系统主存分配示例

## Slide 73: 二、用存储器芯片构成主存模块
3. 用E2PROM芯片构成主存模块
I_read：指令存储器读控制信号
I0~I31 ：从指令存储器读出的32位指令
PC ：程序计数器，提供64位地址
A63 | ～ | A24 | A23 | A22 | A21 | A20 | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | ～ | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
0 | ～ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例3】用 E2PROM 98C64 构成 RISC-V 系统中从
0000 0000 0040 0000H 开始的 32KB 指令存储器。

## Slide 74: 二、用存储器芯片构成主存模块
RDIMM：Registered Dual-Inline-Memory-Modules
  带缓冲寄存器的双列直插式存储模块; 支持8位检错/纠错码
  功耗和延迟略有增加
LRDIMM：Load-Reduced Dual-Inline-Memory-Modules
  低负载带缓冲器的双列直插式存储模块; 支持8位检错/纠错码
  降低了内存总线负载、提高了单个内存条可支持的最大容量
  更高的功耗、更大的延迟
UDIMM：Unregistered Dual-Inline-Memory-Modules 无缓冲双列直插式存储模块，用于PC
SODIMM：Small Outline Dual-Inline-Memory-Modules 比UDIMM更小，用于笔记本电脑
ECC UDIMM：Error Correcting Code UDIMM ECC SODIMM：Error Correcting Code SODIMM
4. 用SDRAM芯片构成主存模块 —— 内存条
内存条的类型：
寄存器：时钟,地址,命令
缓冲器：时钟,地址,命令,数据

## Slide 75: 二、用存储器芯片构成主存模块
4. 用SDRAM芯片构成主存模块 —— 内存条
【例4】
某内存条：
4GB（512M×64bit）
DDR4 SDRAM UDIMM

## Slide 76
内存条
某2017款 iMac 21.5寸 Retina 4K
中的内存条：
SK海力士 H5AN8G6NAFR 8Gb DDR4 SDRAM
（4×8 Gb = 4 GB / DIMM，总共8 GB）

## Slide 77: 内存条
SK海力士 H5AN8G6NAFR 8Gb DDR4 SDRAM
4×8 Gb = 4 GB / DIMM

## Slide 78: 内存条
Memory SK Hynix 4GB DDR4 1Rx16 PC4-2400T
HMA851U6AFR6N-UH Desktop RAM

## Slide 79: 二、用存储器芯片构成主存模块
4. 用SDRAM芯片构成主存模块 —— 内存条
内 存 条 接 口 信 号
数据选通信号
数据掩码信号
数据信号

## Slide 80: 二、用存储器芯片构成主存模块
4. 用SDRAM芯片构成主存模块 —— 内存条

## Slide 81: 二、用存储器芯片构成主存模块
4. 用SDRAM芯片构成主存模块 —— 内存条
SDRAM芯片内部由多个存储体（Bank）构成。
  H5AN8G6NAFR：芯片内部由两个模组（Bank Group），共8个存储体（Bank）构成。
  如果SDRAM控制器能够充分利用这8个存储体轮流交叉工作，可大幅度提高主存的整体访问速度。 —— SDRAM控制器内部控制算法的优劣，会影响主存的速度。
高性能处理器内部集成内存控制器，内存控制器中的SDRAM控制器可以包含多个控制单元，由此形成多通道主存结构。
  每个通道可连接一个或多个内存条。
  多个通道交叉或并行工作，可进一步提升主存的速度。
—— 多体交叉存储器

## Slide 82: 三、多体交叉存储器
对存储器的要求：大容量、高速度、低价格
仅靠一种工艺的单一存储器无法同时满足。
多种不同工艺 → 存储体系 Cache，主存，辅存（系统结构） 速度、容量、价格
并行主存系统（组成） 提高速度
并行主存系统：把主存储器分为多个存储体交叉或并行工作，在一个主存周期内能读写多个字。

## Slide 83: 三、多体交叉存储器 1. 多体并行访问
【例】 80386、80486 的主存接口：多体并行访问
80386、80486系统主存的分体组织结构

## Slide 84: 三、多体交叉存储器 2. 多体交叉访问
多体并行访问：80x86处理器的内存组织
多体交叉访问：
四体交叉访问存储器简化框图
总
线
AB
DB

## Slide 85: 三、多体交叉存储器 2. 多体交叉访问
四体存储器交叉访问示意图
M0
M1
M2
M3
M0
访问空间
t
Δt
T
4 ·Δt ≥ T
由存储器控制部件产生
连续读m个数据，需要的时间：T ＋(m－1)·Δt
M1

## Slide 86: 三、多体交叉存储器 2. 多体交叉访问
并行存储器的加速比B：
每个存储周期平均能访问到的字数。
转移概率：读出是转移指令、且转移成功或数据不连续的概率。
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
B
(字数/主存周期)
m＝16
m＝4
m＝8
λ
 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
4 | 3.94 | 3.44 | 2.95 | 2.53 | 2.18
8 | 7.73 | 5.70 | 4.16 | 3.14 | 2.46
16 | 14.85 | 8.15 | 4.86 | 3.32 | 2.50
32 | 27.50 | 9.66 | 5.00 | 3.33 | 2.50
λ
m
B

## Slide 87: 三、多体交叉存储器 2. 多体交叉访问
结论：
标量机中，m取2～8，很少超过16；
向量机中，主存分体数m 可以超过32。
 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
4 | 3.94 | 3.44 | 2.95 | 2.53 | 2.18
8 | 7.73 | 5.70 | 4.16 | 3.14 | 2.46
16 | 14.85 | 8.15 | 4.86 | 3.32 | 2.50
32 | 27.50 | 9.66 | 5.00 | 3.33 | 2.50
λ
m
B
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
B
(字数/主存周期)
m＝16
m＝4
m＝8
λ
The End

## Slide 88: 本章涉及到的存储器类型
存储器
(基本型)
存储器
(复合型)
EPROM 紫外线擦除
E2PROM 电擦除
磁：磁盘
半导体：多端口、多体交叉、相联
磁：磁盘阵列(RAID)
易失 RAM
非易失 ROM
SRAM
DRAM→SDRAM
半导体
Flash
NOR
NAND
Read Only Memory
Static RAM
Dynamic RAM
Synchronous DRAM
Random
Access Memory
闪速